## Slide 1
PROYECTO CALIDAD DE AIRE
INTEGRANTES :
  Alexander Andrey Quiroz Pita
  Villacis Alvear David
  Tomayquispe Ramos Jorge Luis
  Wong Gómez Carlos Augusto
  Gonzalez Cabezas Kevin Anderson

## Slide 2
INDICE
1 | Introducción
2 | Planteamiento del Problema
3 | Componentes del Sistema
4 | Diseño del Sistema
5 | Implementacion y resultados
6 | Conclusiones
7 | Bibliografia

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
La calidad del aire es clave para la salud y el bienestar, por lo que su monitoreo en tiempo real es esencial. Este proyecto presenta un sistema IoT que mide temperatura, humedad, presión y niveles de CO₂, utilizando un ESP32 con sensores BME280 y MQ135. Los datos se envían vía MQTT a un servidor con InfluxDB, donde se almacenan y visualizan en un dashboard interactivo. Además, el sistema activa un ventilador automáticamente cuando se detectan niveles críticos, optimizando la calidad del aire en espacios interiores.

## Slide 4
🔹 Solución Propuesta
  Un sistema IoT basado en ESP32 que mida las condiciones ambientales y responda automáticamente a niveles críticos.
  Visualización de datos en tiempo real y almacenamiento en la nube para análisis histórico.
PLANTEAMIENTO
DEL
🔹 Problemática
  La contaminación del aire en espacios cerrados afecta la salud respiratoria y el bienestar.
  Falta de sistemas accesibles y automatizados para el monitoreo en tiempo real.
  Necesidad de integrar sensores y actuadores en un solo sistema inteligente.
PROBLEMA

## Slide 5
ESP32: Microcontrolador con conectividad WiFi y Bluetooth. | 
Sensor BME280: Sensor de temperatura, presión y humedad | 
Pantalla LCD I2C: Visualización en tiempo real. | 
Sensor MQ135: Detección de CO₂ y gases contaminantes. | 
Relé y Ventilador: Activación automática ante niveles elevados de CO₂. | 
COMPONENTES DEL SISTEMA

## Slide 6
Arduino IDE: Programación del ESP32. | 
MQTT: Comunicación en tiempo real. | 
InfluxDB: Almacenamiento de datos históricos. | 
Node.js y ECharts: Dashboard interactivo para visualizar las mediciones. | 
TECNOLOGIAS DEL SOFTWARE

## Slide 7
ARQUITECTURA DEL SISTEMA
DISEÑO DEL SISTEMA
El sistema IoT desarrollado consta de dos capas principales: capa de dispositivos y capa de aplicación, las cuales se comunican a través de un broker MQTTX. El propósito es la monitorización y control de variables ambientales mediante sensores y actuadores.

## Slide 8
DISEÑO DEL SISTEMA
Diseño de la capa de aplicación
  Consta de 2 componente. La aplicación web y el servidor de base de datos.
  Patrón modelo-vista-controlador.
  La aplicación web esta contenida en NodeJS.
  El frontend contiene parte visual del dashboard.
  El backend contiene la lógica.
  Conectado a un broker MQTT
    Recibe información sobre el estado de la capa de dispositivos, asi como informacion leida por los sensores.
    Permite controlar el estado del ventilador, el modo y el umbral
  La base de datos almacena la información recibida de los sensores

## Slide 9
Diseño de la capa de dispositivos
  El ESP32 gestiona cada uno de los sensores y actuadores. Transmite los datos por WiFi.
  Tras establecer conexión en una red, se comunica con el broker para enviar data de los sensores y recibir instrucciones del usuario.
  En el modo automático controla la activación del ventilador según los umbrales de temperatura y CO2.
  Muestra información leida por los sensores en la pantalla LCD
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 10
Diseño de la capa de comunicación
  Patrón publicador/subscriptor
  Basado en la nube
  Tiene 5 topics:
    bme280 - Flujo de lecturas de los sensores
    status - Estado actual del sistema
    fan/control - Controla la activación del ventilador desde el dashboard
    umbral - define los umbrales de activación
    modo - define el modo automático o manual del sistema.
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 11
IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS
1
2
Pruebas realizadas:
  Se midieron valores de temperatura, humedad, presión y CO₂ en diferentes ambientes.
  Se evaluó la latencia de transmisión de datos (≈0.5s).
  Se verificó la activación automática del ventilador al exceder los umbrales.
Resultados obtenidos:
  Promedio de 21.06°C de temperatura con precisión de ±1°C.
  Niveles de CO₂ detectados entre 890 - 910 ppm, dentro del umbral de alerta.
  Dashboard interactivo funcional con notificaciones en tiempo real.

## Slide 12
CONCLUSIÓN
El proyecto de monitoreo de la calidad del aire basado en IoT logró integrar hardware y software para la recolección, procesamiento y visualización de datos ambientales en tiempo real. Se implementaron tecnologías como InfluxDB para el almacenamiento, Node.js para el backend y MQTT con EMQX para la comunicación, asegurando una transmisión estable y eficiente. El sistema permite monitorear variables como temperatura, humedad, presión y niveles de CO₂, proporcionando datos precisos y confiables con baja latencia, además de ofrecer la posibilidad de automatizar decisiones basadas en la información obtenida.

## Slide 13
BIBLIOGRAFIA
[1] MQTT.org. "MQTT - The Standard for IoT Messaging". 2024. Disponible en: https://mqtt.org.
[2] Bormann, C., & Hartke, K. "CoAP: The Constrained Application Protocol". IETF RFC 7252, 2024.
[3] Fielding, R. "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures". Doctoral dissertation, University of California, 2024.
[4] LoRa Alliance. "LoRaWAN: Long Range Wide Area Network Protocol". 2024. Disponible en: https://lora-alliance.org
[5] InfluxData. "InfluxDB Documentation". 2024. Disponible en: https://docs.influxdata.com
[6] Grafana Labs. "Grafana Documentation". 2024. Disponible en: https://grafana.com/docs